## Slide 1
Consiste en precalentar la placa con el montaje de 100 a 150 grados centígrados, controlando el parámetro más crítico que es del aumento progresivo de 1 a 4 grados centígrados por segundo. Esto con el fin de minimizar el choque térmico que pueden sufrir algunos componentes. El objetivo de que se realice progresivamente es evitar que la placa tenga un calentamiento excesivo que ocasione que la soldadura se disperse. (Pardo, 2005)
En esta etapa se asegura que la pasta de soldadura se seque completamente antes de llegar a la temperatura de reflujo. Se caracteriza por llevar el montaje a temperaturas entre 150 a 170 grados centígrados, en un lapso de tiempo entre 60 y 120 segundos. Esta etapa activa la estabilización térmica de la placa para asegurar que la dispersión de calor sea homogénea mientras el circuito impreso entra en la zona de reflujo. (Pardo, 2005)
Precalentamiento
Secado
Reflujo
La pasta de soldar se eleva a una temperatura mayor que su punto de fusión, la temperatura puede llegar alrededor de 183 grados centígrados y debe ser superada en alrededor de 20 grados centígrados para asegurar un reflujo de buena calidad en cada punto de soldadura de la tarjeta. La cantidad de tiempo que la soldadura está por encima de su punto de fusión se conoce como tiempo de “mojado” (wetting time), el cual es alrededor de 30 a 60 segundos para la mayoría de las pastas. (Pardo, 2005)

## Slide 2
https://www.flaticon.es/icono-gratis/calor_4112130?term=calor&page=1&position=9&page=1&position=9&related_id=4112130&origin=search
https://www.flaticon.es/icono-gratis/secado-rapido_5414235?term=secado&page=1&position=6&page=1&position=6&related_id=5414235&origin=search
https://www.flaticon.es/icono-gratis/celsius_481431?term=temperatura&page=1&position=4&page=1&position=4&related_id=481431&origin=search